Se aproba,

PRESEDINTE

ION DUMITREL

CAIET DE SARCINI

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini constă în realizarea unor expertize tehnice, în urma căreia se va intocmi un document denumit Raport de expertiză tehnică, necesar pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții/studiului de fezabilitate pentru obiectiv mixt de investiţii,conform  HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016, pentru următoarele lucrări de investiție:

- Modernizare DJ107G:Ocna Mures (DJ107D) – Uioara de Sus - Noşlac-Căptălan-Copand-Stâna de Mureş-Găbud -limită Jud.Mureş,tronson Ocna Mureş-Uioara de Sus, jud. Alba; lungime tronson drum -L=3,50 km;

- Modernizare DJ 107A: Alba Iulia-Pârâul lui Mihai-Vurpăr-Câmpu Globii-Dealul Ferului-Mereteu-Blandiana-Sărăcsău-lim. Jud. Hunedoara, tronson Pâclișa-Vurpăr;lungime tronson drum-L=4,2 km;

- Modernizare DJ 107Z:Ciumbrud (DJ107E)- Păgida-Gâmbaș-Aiud (DN1), tronson Păgida -Gâmbaș; lungime tronson drum L=1,5 km;

- Modernizare DJ 705E:DN7-Tărtăria-Săliștea;tronson intravilan și extravilan localitatea Săliștea Deal; lungime tronson drum L=0,6 km;

- Pod pe DJ 705B peste Râul Mureș (Vințu de Jos) la km 3+949.00;

EXPERTIZA TEHNICĂ-conținut cadru

- Generalităţi:

- Metode de investigare.Date și informatii folosite la elaborarea expertizei;

Descrierea situaţiei existente a drumului judeţean/podului; prezentarea stării de degradare a drumului judeţean/podului care este supus expertizei și evaluarea starii tehnice

- Cauzele care au dus la degradarea sectorului de drum/podului;

- Concluzii, propuneri, interveneții, cu prezentarea tipului lucrării.

I.Generalităţi, scopul si obiectivele expertizei:

În capitolul intitulat Generalităţi (Motivaţia, scopul şi obiectivele expertizei) se prezintă elementele tehnice şi funcţionale care au stat la baza elaborării expertizei tehnice, după cum urmează:

- denumirea obiectivului de investiții;

-  numele şi prenumele expertului tehnic atestat la cerinele A4,B2,D-construcţii drumuri si/ sau poduri, cu prezentarea certificatului de atestare respectiv  a legitimației de expert tehnic atestat valabilă la data elaborării expertizei tehnice

-  amplasament și încadrare în zonă;

-  caracteristici geofizice ale terenului (conform studiului geotehnic);

-  seismicitatea;

-  adâncimea de îngheț în terenul de fundare și complexul rutier;

-  precizarea categoriei de importanță a construcției;

-  scopul elaborării expertizei tehnice;

II.1.Metode de investigare.Date si informatii folosite la elaborarea expertizei;

În capitolul intitulat "Date şi informatii folosite la elaborarea expertizei" sunt cuprinse toate documentele scrise si desenate de care a dispus expertul tehnic, pentru elaborarea expertizei,astfel:

II.1.1.Rapoarte și buletine de analiză necesare pentru evaluarea stării tehnice a drumului judetean/podului- după caz; investigare vizuală și efectuarea de fotografii relevante;

II.1.2.Studiul geotehnic

Prestatorul are obligatia elaborării studiului geotehnic.Studiul geotehnic va avea următorul conţinut cadru:

A.Părţi scrise :

- Date generale

1.Denumirea lucrării

2.Investitor / Beneficiar

3. Proiectant general

4. Proiectant de specialitate Studii geotehnice

5.Numele, adresa şi calitatea tuturor unitaţilor care au participat la investigarea terenului de

fundare

6.Amplasament

7. Documente tehnice furnizate de beneficiar şi/sau proiectant

- Date de amplasament

- Topografia

- Date geologice generale

- Cadru geomorfologic,hidrologic şi hidrogelologic

- Hidrologia zonei

- Date climatologice

- Date seismologice

- Istoricul amplasamenului şi situaţia actuală

- Condiţii referitoare la vecinătăţile lucrării (construcţii învecinate, traffic, diverse reţele, vegetaţie

- Încadrarea lucrării în categoria geotehnică

- Încadrarea obiectivului în ,,zone de risc"(cutremur, alunecări de teren, inundaţii) care formează ,,planul de amenajare a teritoriului national-Secţiunea V-Zone de risc"

- Investigarea terenului

1.Prezentarea lucrărilor de teren efectuate (amplasarea punctelor de investigare, adâncimea investigaţiilor, diametrele forajelor categoria metodei de prelevare, numarul, dimensiunea şi calitatea eşantianelor obţinute);

2.Date calendaristice între care s-au efectuat lucrările de teren şi cele de laborator;

3.Utilaje şi echipamente utilizate la investigarea terenului în adâncime (caracteristicile esenţiale ale utilajelor de forat sau a altor echipamente, adâncimea maximă de investigaţie, numele specialistului care a efectuat descrierea primară a litologiei în cazul investigaţiilor prin foraje);

4.Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat încercările pământurilor şi apei în cazul investigaţiilor prin foraje, cu prezentarea în copie a autorizaţiei de funcţionare a laboratorului şi a anexei cu încercările de laborator autorizate/acreditate.;

5.Prezentarea încercărilor şi analizelor de laborator efectuate şi a standardelor de referinţă;

- Date geotehnice

1.Sintetizarea datelor existente în Studiile geotehnice anterioare-dacă este cazul.

2.Prezentarea tabelară şi grafică a rezultatelor încercărilor de teren şi laborator

3.Descrierea tuturor straturilor, inclusiv proprietăţile lor fizice şi caracteristice de compresibilitate şi de rezistenţă, bazate pe rezultatele investigaţiilor

4.Nivelurile existente ale apei subterane,caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune)

5.Calculul de stabilitate-dacă este cazul

- Concluzii şi recomandări

1.Condiţii de amplasament cu privire la stabilitatea generală şi locală a terenului

2.Recomandări de proiectare pentru fundaţii (soluţii de fundare, adâncimea minima de fundare, presiuni conventionale şi/sau capacităţi portante)

3.Măsuri pentru asigurarea stabilităţii terenului-dacă este cazul

4,Măsuri în cazul fundării pe pământuri cu caracteristici speciale:pământuri sensibile la umezire, pământuri suscesibile la lichefiere, pământuri cu umflări şi contracţii mari, pământuri gelive, pământuri cu conţinut de materii organice,pământuri eluviale,pământuri sensibile la ingheţ, pământuri agresive faţă de construcţii

5.Recomandări privind execuţia săpăturilor şi/sau umpluturilor pe amplasament.

6.Măsuri speciale pentru prevenirea producerii degradărilor la construcţiile existente,învecinate celei proiectate-dacă este cazul

7.Încadrarea terenurilor în categorile prevăzute de reglementările tehnice referitoare la lucrările de terasamente-dacă este cazul

8.Indicarea amplasamentelor gropilor de împrumut şi volumele disponibile (dacă este cazul)

9.Recomandări privind tehnologiile de execuţie a lucrărilor de fundare

10.Măsuri privind protejarea construcţiei împotriva infiltraţiilor apei subterane şi a accensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice din teren

11. Măsuri pentru protecţia primară a betonului din fundaţii

12. Necesitatea întocmirii unui plan de supraveghere şi monitorizare pe parcursul şi după încheierea execuţiei-dacă este cazul

13.Reglementări tehnice care au stat la baza întocmrii documentaţiei

B.Părţi desenate

1.Plan de încadrare în zonă a amplasamentului

2.Plan general cu indicarea punctelor de investigaţie geotehnică

3.Profiluri geotehnice cu indicarea limitelor diferitelor formaţiuni şi nivelul de apă subterană;pentru amplasamente instabile-profile transversal caracteristice cu evidentierea suprafetelor de alunecare

4.Fişe de foraj cu descrierea straturilor şi parametrii geotehnici, fizici şi mecanici.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat MLPTL la cerinţa Af-rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ;   .

II.1.3.Studii topografice pe baza cărora să poată fi  verificat debușeul podurilor

Studiul topografic va avea următorul conținut:

-baza topografică în sistem de proiecție STEREO '70

-schițe de reperaj ale punctelor de stație

-inventar de coordonate

Documentația topografică va fi elaborată de către o persoană fizică/juridică autorizată OCPI/ANCPI și va fi predată beneficiarului pe suport de hârtie și pe support magnetic editabil.

II.1.4. Studiu pentru calculul hidraulic al podurilor

-prestatorul are obligația de a tarifa și de a obține de la Administrația Apele Române, debitele necesare pentru calculul hidraulic al podurilor;

-calculul hidraulic al podului se va efectua în conformitate cu prevederile Normativului                   PD 95/2002-Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor, cu modificările și completările ulterioare;

Totodată prestatorul are obligația de a tarifa și alte studii/documentații tehnice pe care le consideră ca fiind necesare pentru elaborarea expertizei tehnice.

II.2.Descrierea situaţiei existente a drumului judeţean/podului, prezentarea stării de degradare a drumului judeţean/podului care este supus expertizei și evaluarea stării tehnice;

Pentru expertizele de drumuri va fi prezentată descrierea situației existente, astfel :

- lungimea traseului;lățimea platformei drumului județean;

- situația dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale;

- situația podețelor existente;

- situația amenajării intersecțiilor cu drumurile laterale;

- lucrări de semnalizare orizontală și verticală existente-după caz;

În capitolul intitulat "Prezentarea starii de degradare a drumului " va cuprinde o descriere detaliată a stării tehnice a drumului județean, respectiv a defecțiunilor constatate;

Pentru expertiza tehnică a podului se va avea în vedere evidențierea degradărilor și disfuncționalităților constatate  și analiza stării tehnice a podului conform ,,Instrucțiuinilor tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod-AND 522/2002;

III.Cauzele care au dus la degradarea sectorului de drum;

- prezentarea cauzelor care au dus la degradarea sectorului de drum județean/ podului;

IV.Concluzii, propuneri, intervenții, cu prezentarea tipului lucrarii.

Capitolul intitulat "Concluzii, propuneri, intervenții" este consacrat prezentarii concluziilor generale ale evaluării stării tehnice a drumului județean/podului, care vor fi urmate de propuneri și măsuri de intervenție considerate necesare pentru obținerea nivelului tehnic și de calitate propus -   se vor prezenta minim două soluții privind măsurile de intervenție.

Raportul de expertiză cuprinde decizia de intervenție asupra drumului/podului.Raportul de expertiză detaliază soluțiile și măsurile care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție.

Expertiza tehnică se va preda în 3 exemplare originale pe suport hartie (semnate și ștampilate de expertul tehnic) și în format electronic.

Expertiza tehnică se va realiza pe baza HG 925/1995, Ordinului 777/1996 privind verificarea și expertizarea lucrărilor în construcții și a Ordinului nr.77/N/1996-Îndrumător privind aplicarea prevederilor ,,Regulamentului de verificare și expertizare de calitate, a proiectelor,execuției lucrărilor și construcțiilor, a legislației si reglementarilor tehnice în vigoare privind administrarea, proiectarea, execuția, exploatarea și întreținerea drumurilor publice.

Nota: Cerințele impuse în prezentul caiet de sarcini vor fi minimale. În acest sens orice oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai în măsura în care aceasta presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

1.Date generale ale drumului județean DJ 107G DJ107G:Ocna Mures (DJ107D) – Uioara de Sus-Noşlac-Căptălan-Copand-Stâna de Mureş-Găbud -limită Jud.Mureş,tronson Ocna Mureş-Uioara de Sus, jud. Alba; lungime tronson drum -L=3,50 km

Traseul drumului județean DJ107G își are originea în  Orașul Ocna Mureș (DJ107D) și străbate localitățiile Noșlac-Căptălan-Copand-Stâna de Mureș-Găbud,și trece apoi în județul Mureș prin localitățiile Botez,Cecălaca,Ațintiș și se termină în orașul Luduș la intersecție cu DN15.

Traseul drumului județean DJ107G care urmează să fie supus expertizării tehnice are o lungime de 3,50 km, având ca și  origine orașul Ocna Mureș, unde se desprinde din DJ107D și asigură legătura cu localitatea Uioara de Sus.

În cadrul lucrărilor de intervenții propuse de expertul tehnic se va avea în vedere următoarele:

- îmbunătățirea elementelor geometrice în plan,profil longitudinal și transversal;

- alegerea și dimensionarea structurii rutiere în conformitate cu normativele în vigoare,capabil să suporte traficul  care tranzitează acest sector de drum județean;

- reprofilarea/ decolmatarea / pereerea dispozitivelor de colectare a apelor pluviale; colectarea și evacuarea apelor subterane-după caz;

- reparații / inlocuire/ înfințare podețe;

- realizarea lucrărilor de consolidare a terasamentelor-după caz;

Termenul maxim de prestare a serviciului este de 1 lună.

2.Date generale ale drumului județean DJ 107A: Alba Iulia-Pârâul lui Mihai-Vurpăr-Câmpu Globii-Dealul Ferului-Mereteu-Blandiana-Sărăcsău-lim. Jud. Hunedoara, tronson Pâclișa-Vurpăr;lungime tronson drum-L=4,2 km

Traseul drumului județean DJ107A își are originea în  Orașul Alba Iulia și străbate localitățiile Pârâul lui Mihai-Vurpăr-Câmpu Globii-Dealul Ferului-Mereteu-Blandiana-Sărăcsău,și trece apoi în județul Hunedoara prin localitățiile Geoagiu,Bobîlna-Repoltu Mare-Uroi- și se termină în localitatea Bârsău județul Hunedoara.

Traseul drumului județean DJ107A care urmează să fie supus expertizării tehnice are o lungime de 4,20 km, având ca și  origine localitatea Pâclișa, iar punctul de final al traseul este reprezentat de intrarea în localitatea Vurpăr.

În cadrul lucrărilor de intervenții propuse de expertul tehnic se va avea în vedere următoarele:

- îmbunătățirea elementelor geometrice în plan,profil longitudinal și transversal;

- alegerea și dimensionarea structurii rutiere în conformitate cu normativele în vigoare,capabil să suporte traficul  care tranzitează acest sector de drum județean;

- reprofilarea/ decolmatarea / pereerea dispozitivelor de colectare a apelor pluviale; colectarea și evacuarea apelor subterane-după caz;

- reparații / inlocuire/ înfințare podețe;

- realizarea lucrărilor de consolidare a terasamentelor-după caz;

Prestatorul are obligația efectuării expertizei tehnice la podul existent pe traseul drumului județean DJ107A, km 6+900, având ca și curs de apă traversat Valea Cheii, situat în localitatea Pârâul lui Mihai;Lungime totală pod =14 (m), lățime pod=7,00 (m).

Termenul maxim de prestare a serviciului este de 1,5 luni, de la data încheierii contractului de prestări servicii.

3.Date generale ale drumului județean DJ 107Z:Ciumbrud (DJ107E)- Păgida-Gâmbaș-Aiud (DN1), tronson drum situat in intravilanul localității Gâmbaș; lungime tronson drum L=1,5 km

Traseul drumului județean DJ107Z își are originea în  localitatea Ciumbrud și străbate localitățiile Ciumbrud,Păgida, Gîmbaș-Aiud.Traseul drumului județean DJ107Z care urmează să fie supus expertizării tehnice are o lungime de 1,50 km, și asigură legătura localității Păgida  cu localitatea Gâmbaș.

În cadrul lucrărilor de intervenții propuse de expertul tehnic se va avea în vedere următoarele:

- îmbunătățirea elementelor geometrice în plan,profil longitudinal și transversal;

- alegerea și dimensionarea structurii rutiere în conformitate cu normativele în vigoare,capabil să suporte traficul  care tranzitează acest sector de drum județean;

- reprofilarea/ decolmatarea / pereerea dispozitivelor de colectare a apelor pluviale; colectarea și evacuarea apelor subterane-după caz;

- reparații / inlocuire/ înfințare podețe;

- realizarea lucrărilor de consolidare a terasamentelor-după caz;

Termenul maxim de prestare a serviciului este de 1 luna, de la data încheierii contractului de prestări servicii.

4.Date generale ale drumului județean DJ 705E:DN7-Tărtăria-Săliștea;tronson intravilan Săliștea Deal; lungime tronson drum L=0,6 km

Traseul drumului județean DJ705E își are originea în  drumul national DN7 și care urmează să fie supus expertizării tehnice are o lungime de 0,60 km, situat în intravilanul și extravilanul localității Săliștea Deal

În cadrul lucrărilor de intervenții propuse de expertul tehnic se va avea în vedere următoarele:

- îmbunătățirea elementelor geometrice în plan,profil longitudinal și transversal;

- alegerea și dimensionarea structurii rutiere în conformitate cu normativele în vigoare,capabil să suporte traficul  care tranzitează acest sector de drum județean;

- reprofilarea/ decolmatarea / pereerea dispozitivelor de colectare a apelor pluviale; colectarea și evacuarea apelor subterane-după caz;

- reparații / inlocuire/ înfințare podețe;

- realizarea lucrărilor de consolidare a terasamentelor-după caz;

Termenul maxim de prestare a serviciului este de 20 zile, de la data încheierii contractului de prestări servicii.

5. Pod pe DJ 705B peste Râul Mureș (Vințu de Jos) la km 3+949.00

Podul este amplasat peste Râul Mureș, pe drumul județean DJ705B, la km 3,949 de intersecția cu DJ107C.

Acest pod este de importanță vitală pentru locuitorii satelor Vurpăr, Câmpu Globii, Blandiana fiind unica traversare rutieră  a Râului Mureș până la Alba Iulia.

Lungimea totală a podului este de 207m între extremitățile zidurilor întoarse, iar lățimea totală este de 10,4m.

Asupra structurii de rezistență a podului nu au fost executate lucrări de reparații sau consolidare, exceptând lucrările de întreținere acestea rezumându-se la reparații locale ale grinzii parapet, reparații ale parapetului pietonal, reparații ale îmbrăcăminții asfaltice.

În baza raportului de expertiză tehnică se va avea în vedere  stabilirea stării tehnice a podului,conform Instrucției AND522-2002 privind stabilirea stării tehnice a unui pod, inclusiv concluzii și recomandări privind lucrările de intervenție, propuse.

Termenul maxim de prestare a serviciului este de 1 luna, de la data încheierii contractului de prestări servicii.

Director executiv,

ing. Bodea Ioan

Sef serviciu,

Perța Floare

Întocmit,

ing.Todoran Paul Silviu