OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA SI FINANCIARA

LOT 1: produse pentru reparații curente

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia achizitiei directe, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in invitatie, sa furnizam produsele pentru LOT 1: " produse pentru reparații curente” la un pret de ………………………………..  lei (suma in litere si in cifre)

la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificații tehnice | Cantitate | Preț unitar/buc. Lei fără TVA | Valoare totală lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siguranță automată monofazică 32 A | Capacitate de rupere (kA): 10 Curent nominal (A): 32 Tip protectie: suprasarcina + scurtcircuit Numar de poli : 2P Tensiune nominala (V): 230 Module de 18 mm: 2 | 1 buc. |  |  |
|  | Siguranță automată monofazică 40 A | Capacitate de rupere (kA): 10 Curent nominal (A): 40 Tip protectie: suprasarcina + scurtcircuit Numar de poli : 2P Tensiune nominala (V): 230 Module de 18 mm: 2 | 1 buc. |  |  |
|  | Adeziv pentru placi termoizolante interior / exterior | Necesar de apa: 5 - 6.5 l/ Sac 25 kg Consum (Kg/mp): 4.5 Materiale recomandate pentru lipire: polistiren EPS Poate fi vopsit: Da Suprafata de acoperire (mp/strat): 3.5 Timp de uscare (h): 24 Tip ambalare: sac Tip suprafata: absorbanta Utilizare: interior/exterior Compozitie material: ciment, nisipuri, rasini sintetice, aditivi Domeniu de aplicare: casnic/industrial Grosime de aplicare (mm): 3 - 4 mm ca si strat de armare Mod de aplicare: Gletiera inox Rezistenta la umezeala: Da Temperatura de lucru (grade C): > 5 Timp dupa care se poate acoperi (h): 24 h ca si adeziv lipire; 4 - 7 zile ca si masa de spaclu Alte caracteristici: granulatie maxima: 1 mm; conductivitate termica: 0.80 W/ mK; consum de material: placi din polistiren EPS la lipire cca. 4.5 kg/mp; armare cca. 4-4.5 kg/mp Depozitare: max. 12 luni la loc uscat, pe paleti de lemn | 5 saci |  |  |
| 4. | Vopsea lavabilă 15 L | Aspect: mat Compozitie material: dispersie acrilica Destinatie recomandata : exterior Suprafata de acoperire (mp/strat): 150 Ecologic: Nu Mod de aplicare: pensula, trafalet, pulverizare Putere de acoperire (mp / l / strat): 10 Tip ambalare: galeata plastic Rezistenta la umezeala: Da Impermeabilitate: Da Utilizare: pentru vopsire fatade sau interioare supuse la uzura mare Culoare: alb Capacitate (l): 15 Domeniu de aplicare: Casnic / Industrial Consum (ml/mp/strat): 95-140 Diluabil in procent de/cu: 5% apa Temperatura de lucru (grade C): >5 Necesita grunduire prealabila: Da Densitate (g/cmc): 1.56 Timp de uscare (h): 1-4 Rezistenta la intemperii: Da Tip suprafata: tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, placi de gips-carton, beton, vopsitorii vechi rezistente Alte caracteristici: membrana flexibila, impermeabila | 3 buc. |  |  |
| 5. | Amorsa perete interior /exterior. | Culoare: incolor Capacitate (l): 5 Domeniu de aplicare: beton, tencuieli uzuale de var - ciment, gleturi de var si de ipsos, zidarii din caramizi uzuale, BCA, placi de gips-carton etc. Suprafata de acoperire (mp/strat): intre 10 si 20 Mod de aplicare: rola, pensula, bidinea, pulverizare Putere de acoperire (mp / l / strat): intre 10 si 20 Temperatura suprafata (grade C): intre 12 si 30 Timp de uscare (min): 120 Timp uscare totala (h): 2 Rezistenta la umezeala: da Aspect: lichid omogen, incolor, fara impuritati Densitate (g/cmc): 1 | 6 buc |  |  |
| 6. | Tinci | Consum (Kg/mp): 6 Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial Mod de aplicare: Gletiera inox Suprafata de acoperire (mp/strat): 7 Timp de uscare (h): 7 zile Tip ambalare: Sac Aderenta finala (N/mmp): ≥ 0,1 Tip suprafata: Absorbanta Grosime de aplicare (mm): 4 - 6 Rezistenta la umezeala: Da Temperatura de lucru (grade C): > 5 Utilizare: Exterior Tip ambalare: sac 25 kg | 2 saci |  |  |
| 7. | Glet încărcare | Aderenta finala (N/mmp): 0.5 Consum kg/mp/mm: 1.2 Grosime de aplicare (mm): 2 - 10 Densitate (kg/l): 1.1 Culoare: alb Timp de maturare: 3-5 minute Timp de uscare (h): 24 Tip suprafata: beton, tencuiala traditionala, vopseluri de dispersie (rezistente), placi de gips-carton Compozitie material: amestec de ipsos cu compusi minerali si aditivi Domeniu de aplicare: Casnic/industrial Utilizare: Interior Mod de aplicare: cu fier de glet din inox Necesita grunduire prealabila: Da Rezistenta la compresiune (N/mmp): 1.50 Tip ambalare: sac 20 kg | 10 saci |  |  |
| 8. | Glet finisare | Compozitie material: ciment alb, adezivi polimeri si modificatori Domeniu de aplicare: Casnic/industrial Grosime de aplicare (mm): max 2 mm/strat Timp de punere in opera : 24 Tip ambalare: sac 20 kg Aderenta finala (N/mmp): 0.5 Diluabil in procent de/cu: 8L apa cu 20 kg praf Consum (Kg/mp): 0.4 - 1.2 Mod de aplicare: cu gletiera Utilizare: interior Temperatura de lucru (grade C): 5 - 30 Timp de uscare (h): 24 Tip suprafata: beton, tencuiala traditionala, vopseluri, placi de gips-carton, gips-fibra, inlocuitori de lemn | 5 saci |  |  |
| 9. | Glet rigips super | Aderenta finala (N/mmp): 0.1 Domeniu de aplicare: casnic / industrial Utilizare: interior Mod de aplicare: manuala Necesar apa/kg: 8 - 12 L apa / 20 kg praf Tip ambalaj: Sac de hartie 20 kg Temperatura de lucru (grade C): 5-35 Timp de punere in opera (min): 90 Tip suprafata: tencuieli pe baza de ciment, ciment-var-nisip, ipsos Compozitie material: ipsos alb fin, agregate si aditivi Finete: 99% sub 500 µm Consum (kg/mp/strat/mm): 1 Grosime de aplicare (mm): 2-10 Poate fi vopsit: Da Rezistenta la incovoiere (N/mm2): >1 Reactia la foc Euroclasa: A1 Culoare: alb Rezistenta la compresiune (N/mmp): 2 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 1 Timp de uscare (h): 24 | 1 sac |  |  |
| 10. | Suport circular smirghel, prindere scai, 125 mm | Material suport: pvc - cauciuc Alte caracteristici: prindere cu scai Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: flex Diametru exterior (mm): 125 | 3 buc. |  |  |
| 11. | Disc cu autofixare pentru lemn, metal granulatie 80 125 mm | Diametru disc (mm): 125 Material de prelucrat: lemn, metal universal, inox, vopsea, lac, chit, material plastic Recomandare: slefuire Liant: rasina sintetica Setul de livrare standard contine : 1 Destinatie recomandata : Profesionala Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: slefuitor orbital Material suport: E-Hartie Material abraziv: corund Granulatie: 80 | 20 buc. |  |  |
| 12. | Disc cu autofixare pentru lemn, metal granulatie 100 125 mm | Diametru disc (mm): 125 Material de prelucrat: lemn, metal universal, inox, vopsea, lac, chit, material plastic Recomandare: slefuire Liant: rasina sintetica Setul de livrare standard contine : 1 Destinatie recomandata : Profesionala Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: slefuitor orbital Material suport: E-Hartie Material abraziv: corund Granulatie: 100 | 20 buc. |  |  |
| 13. | Disc cu autofixare pentru lemn, metal granulatie 120 125 mm | Diametru disc (mm): 125 Material de prelucrat: lemn, metal universal, inox, vopsea, lac, chit, material plastic Recomandare: slefuire Liant: rasina sintetica Setul de livrare standard contine : 1 Destinatie recomandata : Profesionala Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: slefuitor orbital Material suport: E-Hartie Material abraziv: corund Granulatie: 120 | 20 buc. |  |  |
| 14. | Lac pentru parchet | Consum (ml/mp/strat): 37.5 Domeniu de aplicare: Casnic/industrial Mod de aplicare: pensula, rola sau pulverizare air-less Rezistenta la umezeala: Da Rezistenta la uv: Nu Temperatura de lucru (grade C): min +5 Timp de uscare (h): 24 Capacitate (litri): 2.5 Tip suprafata: parchet Compozitie material: rasina alchidica Culoare: Transparent Diluabil in procent de/cu: primul strat cu 10-15% diluant Necesita grunduire prealabila: Nu Rezista la solutii agresive: Da Suprafata de acoperire (mp/strat): 68 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 6 Tip ambalare: cutie metalica Utilizare: Interior | 3 buc. |  |  |
| 15. | Pensula 60 | Latime (mm): 60 Rezista la solutii agresive: da Domeniu de aplicare: casnic Material maner: plastic Tip material fir: par natural si sintetic | 3 buc. |  |  |
| 16. | Pensula 20 | Latime (mm): 20 Rezista la solutii agresive: da Domeniu de aplicare: casnic Material maner: plastic Tip material fir: par natural si sintetic | 3 buc. |  |  |
| 17. | Trafalet pentru lac | Culoare: Albastru+gri Diametru tija: 6 Latime rola: 80 Material maner: PVC Tip material fir: Mohair Material rola: Mohair Diametru rola: 58 Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial Latime fir (mm): 5 Rezista la solutii agresive: Da | 2 buc. |  |  |
| 18. | Pazie din lemn | Material: rasinoase Lungime (m): 4 Dimensiune: 200 x 20 mm, Utilizare pentru streasina casei | 20 buc. |  |  |
| 19. | Profil aluminiu de trecere | Culoare: auriu Latime (mm): 41 Tip prindere: cu surub (incluse) Material: aluminiu Lungime (m): 2.7 Destinatie: diferenta de nivel | 12 buc. |  |  |
| 20. | Vopsea alchidica pentru metal | Nuante alchidice: negru Domeniu de aplicare: casnic / industrial Rezista la solutii agresive: Da Mod de aplicare: cu pensula Necesita grunduire prealabila: Da Temperatura de lucru (grade C): 5-30 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 6 Depozitare si transport: ferit de surse radiante de caldura sau scantei Temperatura de depozitare (grade C): 5-30 Model: Direct pe rugina Capacitate (litri): 2.5 Utilizare: interior / exterior Numar de straturi recomandate: 2 Mod de ambalare: recipient metalic Aspect: lucios Consum specific (mp/l/strat): 7 Timp uscare totala (h): 6 Tip suprafata: metalica, feroasa sau neferoasa | 1 buc. |  |  |
| 21 | Vopsea alchidica pentru metal | Capacitate (litri): 2.5 Domeniu de aplicare: casnic/industrial Consum (g/mp): 100 Ecologic: Nu Necesita grunduire prealabila: Nu Rezistenta la umezeala: Da Temperatura de lucru (grade C): 10-30 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): in primele 4h sau dupa 72h de la utlimul strat Tip ambalare: Cutie metalica Nuante alchidice: rosu vin Compozitie material: Rasini alchidice Utilizare: interior/exterior Diluabil in procent de/cu: 5% cu diluant D810 Mod de aplicare: Pensulare, roluire, pulverizare Aspect: Lucios Suprafata de acoperire (mp/strat): 25 Consum specific (mp/l/strat): 10 Timp de uscare (h): 5 | 1 buc. |  |  |

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici:

•	Produse cu termen de valabilitate depășit sau care sunt la limita termenului de valabilitate, respectiv au termen de valabilitate care excede cu mai puțin de 3 luni data la care sunt livrate;

•	Produse care au ambalaje deteriorate sau care nu au inscripționate termenul de valabilitate;

•	Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise în prezentul formular;

•	Produse care nu respectă standardele de calitate.

- Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele conform comenzii emise de catre autoritatea contractanta.

- Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de_______________________ zile

(durata in litere si cifre)

calendaristice, respectiv pana la data de___________________  (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.  Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data completării:……………………                                    OPERATOR ECONOMIC

__________________

(stampila si semnătură autorizată in original)

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA SI FINANCIARA

LOT 2: mână curentă

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia achizitiei directe, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in invitatie, sa furnizam produsele pentru LOT 2: " mână curentă” la un pret de ………………………………..  lei (suma in litere si in cifre)

la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificații tehnice | Cantitate | Preț unitar/buc. Lei fără TVA | Valoare totală lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mână curentă | Material: PVC, Să poată fi montată pe platbandă de lățime 40 mm și grosime 8 mm, Culoare: maro | 8 ml |  |  |

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici:

•	Produse cu termen de valabilitate depășit sau care sunt la limita termenului de valabilitate, respectiv au termen de valabilitate care excede cu mai puțin de 3 luni data la care sunt livrate;

•	Produse care au ambalaje deteriorate sau care nu au inscripționate termenul de valabilitate;

•	Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise în prezentul formular;

•	Produse care nu respectă standardele de calitate.

- Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele conform comenzii emise de catre autoritatea contractanta.

- Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de_______________________ zile

(durata in litere si cifre)

calendaristice, respectiv pana la data de___________________  (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.  Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data completării:……………………                                    OPERATOR ECONOMIC

__________________

(stampila si semnătură autorizată in original)