Anexa nr.  2

INTERVALELE DE TIMP MAXIME DE INTERVENŢIE

NECESARE, CORESPUNZĂTOR FIECĂRUI NIVEL DE VIABILITATE

| Nr. crt. | Nivel de interventie | Caracteristici generale ale fiecarui nivel de interventie | Interval de timp maxim admis interventiilor pe drumuri | Interval de timp maxim admis interventiilor pe poduri si pasaje denivelate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dezapezirea drumului pe minimum o banda de circulatie | Deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă | Curatirea zapezii de pe platf. drum. si acostam. (asigur. circul. pe toata partea carosabila) | Raspandirea materialelor chimice in amestec sau antiderapante | Curatirea zapezii pe o banda de circulatie | Curatirea zapezii pe ambele benzi si a gurilor de scurgere la poduri si pasaje denivelate | Curatirea trotuarelor |
|  |  |  |  |  |  | Raspandire preventiva cu materiale chimice | Raspandire pentru combaterea lunecusului |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | N.I.1 | Asigurarea unei informari permanente asupra viabilităţii si coordonarea operativă a interventiilor; Dotarea cu utilaje suficiente şi organizarea lucrului permanent al acestora; Prioritate în intervenţie; Asigurarea raspandirilor preventive de materiale antiderapante, continuu si prioritar; Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor, precum şi a viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30km./h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate. | 8 ore dupa incetarea viscolului sau a ninsorii viscolite | 24 ore dupa incetarea viscolului sau a ninsorii viscolite | maximum două zile | cand prognoza meteorologica generala sau mijloacele de detectare locala indica posibilitatea aparitiei poleiului, ghetii sau ninsorii, cat si in perioada in care se manifestă variatii de temperatură(+ziua şi -noaptea). | maximum 3 ore de la semnalarea fenomenului | 10 ore | 2 zile | 4 zile |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | N.I.2 | Asigurarea unei informari permanente asupra viabilităţii si coordonarea operativă a interventiilor; Dotarea cu utilaje suficiente independent de nivelul I şi organizarea lucrului permanent al acestora; Asigurarea raspandirilor preventive de materiale antiderapante; Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor, precum şi a viscolelor slabe(viteza vântului mai mică de 30km./h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate. | 12 ore dupa incetarea viscolului sau a ninsorii viscolite | 36 ore dupa incetarea viscolului sau a ninsorii viscolite | maximum trei zile | idem | maximum 5 ore de la semnalarea fenomenului | 1 zi | 4 zile | 6 zile |
| 3. | N.I.3 | Asigurarea unei informari permanente asupra viabilităţii si coordonarea operativă a interventiilor; Se pot folosi şi utilaje repartizate nivelurilor I şi II; Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor, precum şi a viscolelor slabe(viteza vântului mai mică de 30km./h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate. | 16 ore dupa incetarea viscolului sau a ninsorii viscolite | 48 ore dupa incetarea viscolului sau a ninsorii viscolite | maximum patru zile | idem | maximum 7 ore de la semnalarea fenomenului | 4 zile | 7 zile | 8 zile |
| 4. | N.I.4 | Organizarea activitatii de iarna si a informarii fara prioritate, numai in cazul necesitatii de a asigura circulatia pe sectoarele de drum respective. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Sef serviciu,					          						                                 Întocmit,

Floare PERTA					           							ing. Sorin MAIER