UAT JUDEȚUL ALBA                                                                                              Se aprobă,

Direcția Gestionarea Patrimoniului                                                                          Președinte

Serviciul Programe, Lucrări, Intreținere Drumuri                                         Ion DUMITREL

Nr. 22.522 din 09.11.2018

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect

„Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba în iarna 2018-2019"

Consiliul Județean Alba

noiembrie 2018

CAIET DE SARCINI

„Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba,

în iarna 2018-2019"

- PREVEDERI GENERALE

Prezentul caiet de sarcini se referă la modul de prevenire şi organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor judeţene din judeţul Alba, în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă.

Drumurile judeţene sunt afectate în perioada de iarnă de fenomene meteorologice (ninsori, gheaţă, polei, etc) ce pot determina înrăutăţirea viabilităţii acestora, dificultăţi în desfăşurarea traficului sau chiar închiderea circulaţiei.

În vederea asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în condiţii de siguranţă în timpul iernii, este necesar a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea şi combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii acestora, inclusiv realizarea unei informări prompte privind starea drumurilor, pentru participanţii la trafic.

Modul de prevenire şi organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor judeţene va respecta reglementarea tehnică „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525- 2013, aprobat prin Ordinul  nr.2170 din 18.06.2013, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 395 din 1 iulie 2013, precum şi prezentul caiet de sarcini.

Reţeaua de drumuri judeţene şi încadrarea acestora pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe timp de iarnă, pe care se vor presta serviciile de deszăpezire, este prezentată în Anexa L 1 și Anexa L2 la prezentul caiet de sarcini.

Se va acţiona cu prioritate pe sectoarele de drum cu nivelul de viabilitate I, urmând ca după deszăpezirea lor să se intervină pe cele cu niveluri de viabilitate inferioare.

La prestarea serviciilor de deszăpezire şi de combatere a poleiului pe drumurile încadrate la acelaşi nivel de intervenţie, se va ţine cont de următoarea ordine de prioritate:

- Drumurile judeţene de penetrare în reşedinţa de judeţ;

- Drumurile judeţene de penetrare în municipiile şi oraşele judeţului;

- Drumurile judeţene care realizează legătura între centrele de comună;

- Drumurile judeţene care realizează legătura între centrele de comună şi satele arondate.

Caracteristicile generale şi intervalele de timp maxim necesare, corespunzătoare fiecărui nivel de intervenţie pe drumurile judeţene, stabilite conform Indicativ AND 525-2013, sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul.

Prestatorul poartă răspunderea, pe toată durata contractului  de buna desfăşurare a activităţii de prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe toate drumurile judeţene, fiind direct răspunzător pentru eventualele accidente sau pagube produse.

Prestatorul va ţine evidenţa zilnică, pe ore şi tronsoane de drum, a intervenţiilor, privind atât utilajele şi echipamentele cât şi materialelor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii. De asemenea, se vor păstra documentele care atestă calitatea materialelor, evidenţa funcţionării utilajelor, evidenţa personalului de intervenţie şi informare, punându-le la dispoziţia beneficiarului, la cererea acestuia.

Prestatorul are obligaţia să asigure permanent şi la timp, informarea beneficiarului cu datele meteo-rutiere şi să ia din timp măsurile ce se impun în situaţiile respective. Indiferent de oră, în situaţia apariţiei unei situaţii deosebite (blocaj de circulaţie, polei, ninsori abundente, viscol) acestea vor fi anunţate imediat beneficiarului, prin ofiţerul de serviciu, pentru ca împreună cu beneficiarul să ia măsurile ce se impun.

Procedura de achiziţie publică pentru atribuirea serviciilor privind „Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba, in iarna 2018-2019" ,  este negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, ce se va finaliza prin încheierea a doua contracte de servicii - pentru Lot 1 si Lot 2.

2 . TERMINOLOGIE, NOTAŢII, REFERINŢE

Baza de deszăpezire - unitate operativă de acţiune în timpul iernii, operativitatea constituind şi principalul criteriu de organizare pornind de la importanţa economică şi socială a tronsoanelor de drum ce le deserveşte. Dispune de personal de informare şi intervenţie, mijloace de intervenţie, spaţii de cazare şi garare, materiale antiderapante, mijloace de informare. Este condusă de un cadru tehnic de specialitate şi cu experienţă.

Combaterea înzăpezirii -  ansamblu de măsuri pentru diminuarea sau anularea efectului depunerilor de zăpadă pe platforma drumului. Începe cu măsurile de menţinere a circulaţiei în timpul ninsorilor, continuă cu deszăpezirea şi se finalizează cu îndepărtarea zăpezii;

Combaterea lunecuşului (poleiului) - acţiunea de răspândire de produse chimice: clorură de sodium, clorură de calciu în stare granular sau soluţie ori în amestec de material granulare (nisip, zgură, cenuşi), pentru îndepărtarea poleiului sau a lunecuşului;

Deszăpezire - curăţarea ori degajarea zăpezii parţial sau pe toată lăţimea părţii carosabile sau a platformei drumului, atunci când stratul de zăpadă depăşeşte 15 cm;

Îndepărtarea zăpezii - acţiune de curăţare a zăpezii de pe toată platforma drumului, inclusiv a cordoanelor de zăpadă care pot favoriza o altă înzăpezire;

Nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă - caracterizează modul de organizare privind programul de lucru, dotarea cu utilaje şi intervalele de timp maxim necesare intervenţiilor;

Înzăpezirea – depuneri de zăpadă pe platforma drumului rezultate din ninsori abundente sau viscole antrenând cantităţi mari de zăpadă, unde poziţia drumului faţă de vânt şi profilul transversal favorizează formarea unor grosimi de zăpadă de peste 0,30 m pe sectoare continui sau discontinue;

Prevenirea înzăpezirii - ansamblu de măsuri care se iau pentru diminuarea sau îndepărtarea tendinţei de înzăpezire: panouri parazăpezi, perdele de protecţie, copertine antiavalanşe, corectarea profilului transversal al drumului, îndepărtarea obstacolelor de pe terenurile limitrofe, patrularea cu utilaje;

Prevenirea producerii poleiului - măsura de răspândire preventivă a unor produse chimice (clorura de sodiu în stare granulară sau soluţie), când se anunţă condiţii favorabile formării poleiului, cu scopul de a anihila sau de a îndepărta posibilitatea producerii lui;

Punct de sprijin - subunitate din cadrul sistemului, ale cărei dotări sunt utilizate în perioada de iarnă pentru depozitarea materialelor antiderapante, gararea utilajelor de patrulare, gararea temporară a utilajelor de intervenţie şi cazarea muncitorilor. Face parte din reţeaua de informare având şi dotările necesare;

Punct de informare - orice obiectiv al administraţiei drumurilor, administraţiei de stat, al poliţiei, agenţi economici, care pot furniza date sau de la care se pot lua informaţii cu privire la evoluţia vremii sau condiţiile de circulaţie;

Polei – depunere de gheaţă, compactă şi netedă, în general transparentă, care provine din îngheţarea picăturilor de ploaie sau de burniţă suprarăcite pe obiectele a căror suprafaţă au o temperatură negativă sau puţin mai mare de 0 0C.

Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu gheaţa la sol (gheţuşca), formată prin unul din următoarele procese:

- apa rezultată din precipitaţii lichide îngheţată ulterior pe suprafaţa solului;

- apa provenită din topirea parţială sau totală a stratului de zăpadă care a acoperit solul, îngheaţă din nou;

- zăpada care acoperă solul devine compactă şi tare (bătătorită şi alunecoasă) datorită circulaţiei rutiere;

Viscol – vânt suficient de puternic şi turbulent, care depăşeşte tăria 4 pe scara Beaufort, însoţit ori nu de ninsoare sau care transport zăpada la suprafaţa solului; când fenomenul este intens şi vizibilitatea verticală este redusă, nu se poate şti dacă este transportată numai zăpada de la sol sau şi ninsoarea. Când se poate determina cu precizie dacă este vorba de zăpada de pe sol şi nu ninsoare, aceasta se va numi zăpadă spulberată şi nu viscolită;

Ninsoare – precipitaţie sub formă de cristale de gheaţă, izolate sau unite între ele: ninsoarea poate fi slabă când fulgii sunt rari, ori măruntă (fulguială), abundentă, când fulgii sunt mari şi deşi, sau normala.

- SOLICITĂRILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

3.1.Perioada de desfăşurare a prestării serviciilor este de la data finalizării prezentei proceduri până la 31 martie  2019,  cu posibilitatea de incetare a contractului in cazul in care  se incheie acordul-cadru in timp util.

În funcţie de condiţiile meteo-rutiere această perioadă poate fi modificată prin notificarea scrisă a achizitorului.

Locul de desfăşurare a prestaţiilor de servicii: drumurile judeţene din judeţul Alba, conform Anexelor L1 si L2.

În baza nivelurilor de viabilitate şi de intervenţie prezentate în Anexa nr.1, ofertanţii vor întocmi Planul Operativ de Acţiune pe timpul iernii (P.O.A.T.I.), pentru perioada 15 noiembrie 2018 – 31 martie 2019, conform Anexei nr. 3 cu următoarele anexe:

- Tabel cu zonele de secţiune a bazelor de deszăpezire pe drumurile judeţene, conform anexei nr. 3.1;

- Centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor pe baze de deszăpezire prevăzute în P.O.A.T.I., conform anexei nr. 3.2;

- Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de transport prevăzute în P.O.A.T.I., conform anexei nr. 3.3;

- Centralizatorul bazelor de deszăpezire, cu adresa unităţii, şeful bazei şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă, conform anexei nr. 3.4;

- Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcţiona pe timpul iernii, conform anexei nr. 3.5;

- Lista indicatoarelor rutiere fixe şi mobile specific semnalizării rutiere pe timp de iarnă, conform anexei nr. 3.6;

- Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu material antiderapante (nisip), conform anexei nr. 3.7;

- Centralizator cu personalul muncitor necesar pentru însoţirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire şi în alte activităţi specifice sezonului de iarnă, pe baze şi puncte de sprijin, conform anexei nr. 3.8.

Pentru scurtarea timpului de interventie  este obligatoriu existenta a 4 baze de deszapezire proprii sau inchiriate in zona localitatilor Alba Iulia, Sebes, Aiud si Blaj pentru Lotul 1 si o baza de deszapezire in zona localitatii Campeni, pentru Lotul 2.

Bazele de deszăpezire trebuie să fie judicios amplasate, astfel încât timpul necesar (pregătirea şi scoaterea utilajelor pe drumul judeţean aferent bazei) până la începerea intervenţiilor pe drum să fie de minim 30 de minute și maxim 60 minute.

Bazele de deszăpezire pot avea puncte de sprijin direct subordonate, precum şi puncte de informare proprii sau din alte unităţi aflate de-a lungul drumurilor (Oficiul Poştal, Primării, etc.).

Punctele de sprijin se organizează pe un drum sau într – un nod secundar de drumuri din  raza aceleaşi baze, atunci când din cauza distanţei intervenţia directă de la bază ar putea întârzia desfăşurarea acţiunilor de combaterea poleiului sau de patrulare.

Bazele de deszăpezire şi punctele de sprijin trebuie să dispună de spaţii amenajate pentru personalul muncitor, depozite acoperite pentru materiale şi separat pentru utilaje, precum şi spaţii amenajate pentru personalul de informare.

Numarul minim de autovehicole, utilajele şi echipamentele solicitate sunt evidenţiate în Anexa nr. 4.

Dotări necesare obligatorii pentru autovehicule şi utilaje:

- telefoane mobile pentru deservenţi;

- autovehiculele, utilajele şi echipamentele vor fi dotate cu girofar cu lumină galbenă şi marcaj pentru delimitarea gabaritului;

- sistemul de încălzire al cabinei deserventului funcţional;

- deservenţii vor avea în dotare sculele minim necesare intervenţiilor accidentale.

Capacitatea tehnică a prestatorului:

- prestatorul  va  face  dovada  deţinerii  unei surse  proprii sau a unui  contract de

furnizare material antiderapant, precizând datele de identificare a furnizorilor;

- prestatorul va asigura achiziţia şi transportul cantităţilor de materiale antiderapante (nisip)  şi  materialelor chimice (sare) necesare, la bazele de deszăpezire;

- prestatorul va asigura service pentru autovehiculele şi utilajele folosite în cadrul acordului cadru, pentru auto-utilajele sale.

- mijloacele de transport auto, utilajele şi echipamentele folosite în cadrul contractului trebuie să fie compatibile cu activitatea pe care se cere să o presteze;

3.2. Obligațiile și responsabilitățile achizitorului

3.2.1.Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru ândeplinirea contractului;

3.2.2. Achizitorul are obligația de a monitoriza calitatea serviciilor prestate de către prestator pe toată durata contractului de servicii și de a informa prestatorul despre neconformitățile semnalate;

3.2.3. Achizitorul pe parcursul derulării contractului de achiziție publicp are obligația de a se implica activ prin reprezentanții săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe ântreaga durată  de prestare a serviciilor care sunt ân responsabilitatea achizitorului și de care depind ândeplinirea obligațiilor contractuale ale prestatorului;

3.2.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, conform clauzelor contractuale;

3.2.5. Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese prestatorului dacă acesta nu âși ândeplinește obligațiile contractuale și/sau ân cazul producerii unui eveniment rutier datorat neândeplinirii sarcinilor asumate prin contract;

3.2.6.Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului;

3.2.7. Achizitorul isi rezerva dreptul de a monta sisteme de monitorizare GPS pe autovehicolele si utilajele angrenate in activitatea de deszapezire.

4. OBLIGAŢIILE  ŞI  RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI

Prestatorul îşi va însuşi şi va îndeplini toate prevederile de la punctul 3, având următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- Prestatorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor din „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525 - 2013, aprobat prin Ordinul  nr. 2170 din 18.06.2013, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 395 din 1 iulie 2013;

- Prestatorul răspunde de integritatea utilajelor  proprii şi închiriate;

- Prestatorul efectuează, pentru deservenţii auto-utilajelor proprii şi închiriate, instruirea personalului, acordarea echipamentului şi a alimentaţiei de protecţia muncii, înregistrarea accidentelor de muncă;

- Auto-utilajele închiriate vor staţiona la bazele de deszăpezire proprii sau inchiriate ale prestatorului;

- Auto-utilajele închiriate pot fi inlocuite de catre prestator doar cu acordul beneficiarului;

- Pe parcursul prestării serviciilor de deszăpezire, prestatorul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor;

- căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei personae;

- Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe durata contractului;

- Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor cerute;

- Prestatorul va desemna o persoana pentru fiecare bază care răspunde de desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de deszăpezire;

- Prestatorul va ţine evidenţa zilnică, pe ore şi sectoare de drum a intervenţiilor privind utilajele şi echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punându-le la dispoziţia beneficiarului, la solicitarea acestuia;

- Prestatorul are obligaţia să asigure permanent informarea Consiliului Judeţean Alba despre starea de viabilitate a drumurilor, să comunice permanent materialele folosite, utilajele cu care a intervenit şi în cazul apariţiei poleiului, viscolelor, înzăpezirilor sau blocajelor de circulaţie, locul unde s-au produs şi durata pe care au avut-o;

- Prestatorul  este obligat să asigure materialele necesare şi să aibă un stoc minim care să asigure intervenţia pentru o perioadă de 14 zile, care se va menţine la acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii;

- În vederea cunoaşterii exacte a situaţiei reale de pe teren prestatorul va efectua revizii, dimineaţa între 3°° şi 5°° şi ori de câte ori se consideră necesar, pe drumurile judeţene cu nivelele de viabilitate I, II şi III;

- Prestatorul are obligaţia de a respecta nomele de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor;

- Pe parcursul îndeplinirii contractului, ofertanţii au obligaţia de a respecta regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional; Se vor respecta cerinţele în conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă ;

- Autovehiculele ofertate vor respecta tonajele maxime pe axe în conformitate cu OG nr. 43/28.07.1997, anexa 2, privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare.

- Pentru monitorizarea activitatii de deszapezire, prestatorul este obligat sa permita montarea de catre beneficiar a sistemelor de monitorizare prin sisteme GPS pentru autovehicolele si utilajele angrenate in aceasta activitate.

5. MATERIALE FOLOSITE

Combaterea poleiului şi a înzăpezirii se face utilizând atât material antiderapant cât şi material chimic. Pentru perioada de iarnă estimată, programul aprovizionării cu material antiderapant (nisip, sare), se va întocmi avăndu-se în vedere prevederile „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525- 2013, după cum urmează:

-35% din cantitatea necesară pâna la 1 noiembrie

-50% din cantitatea necesară pâna la 1 decembrie

-75% din cantitatea necesară pâna la 31 decembrie

-completarea până la 100%, ân funcție de condișiile meteo și de stocuri

Aprovizionarea cu material antiderapant se va face ân conformitate cu AND-525-2013 -„Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” iar decontarea se va efectua doar pentru  cantitatea de material consumată

Materialul antiderapant este nisip cu granulozitate 0 - 8 mm.

Condiţii tehnice ale materialului antiderapant (nisip):

- să fie curat;

- să fie aspru;

- limita granulometrică: 0 - 8 mm;

- procentul dimensiunilor 0 – 4 mm să se încadreze până la 35 % şi dimensiunile 4 - 8 mm să fie până la 65 %;

- procentul sub 1 mm să nu depăşească 10 %.

În cazul în care s-a aglomerat sau a îngheţat în depozit înainte de folosire, materialul concasat va fi ciuruit.

Materialul chimic folosit este sare industrial granulară - STAS 2906/76.

Sarea nu trebuie să conţină impurităţi mai mult de 4 %, umiditatea la depozitare să fie de max. 1 % şi să conţină un agent chimic, care să împiedice formarea de bulgări.

Din punct de vedere granulometric sarea trebuie să se încadreze în limitele de 0 - 8 mm, având minimum 50 % dimensiunea sub 3 mm.

Sarea industrială granulară va fi depozitată în şoproane acoperite, protejate lateral împotriva acţiunii ploii şi viscolului.

Materialul antiderapant se va răspândi cu un dozaj de 100 - 300 gr/mp în funcţie de grosimea gheţii şi de gradul de periculozitate al sectorului respectiv. Răspândirea materialului antiderapant se va executa mecanizat sau manual, asigurându-se o răspândire uniformă, pe toată lăţimea părţii carosabile. La răspândirea mecanizată se va folosi amestec de material antiderapant şi sare 35 % .

La răspândirea manuala se va folosi amestec de material antiderapant şi sare 10 % .

Cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acţionare se vor stabili în funcţie de numărul autovehiculelor şi utilajelor din fiecare bază, vor fi aprovizionate şi se vor menţine la acest nivel, prin completare, pe toată perioada de acţionare.

Depozitele de materiale antiderapante tratate cu produse chimice vor fi de regulă construcţii acoperite, cu înălţime corespunzătoare pentru a permite manevrarea utilajelor şi mijloacelor de transport şi în cel mai rău caz când acestea nu există, vor fi amplasate pe platforme asfaltate, asigurate pentru scurgerea apelor şi acoperite cu un strat de emulsie.

Depozitele pentru sare vor fi obligatoriu acoperite cu materiale necorozive la acţiunea sării.

Pe drumurile pietruite sau de pamant se actioneaza numai cu materiale antiderapante (nisip fara sare). Drumurile pietruite sau de pamant sunt mentionate in Anexa nr. 8.

6. PRESCRIPŢII TEHNICE PRIVIND CATEGORIILE DE SERVICII DE DESZĂPEZIRE

Realizarea serviciilor de deszăpezire, constă în:

6.1. Servicii de deszăpezire,

6.2. Servicii de combatere a poleiului (lunecuşului),

6.3. Servicii de patrulare/aşteptare.

6.4.Semnalizare rutiera specifica iernii

6.1 SERVICII DE DESZĂPEZIRE

În funcţie de intensitatea fenomenelor meteorologice, lucrările de deszăpezire se desfăşoară de regulă în trei faze, respectiv:

- Prevenirea înzăpezirii drumurilor;

- Deszăpezirea drumurilor;

- Scurgerea apelor.

- Prevenirea înzăpezirii drumurilor

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrulare cu utilaje. Această acţiune se desfăşoară în timpul ninsorilor liniştite sau când viscolele sunt slabe (tăria vântului sub 30 km/oră), iar zăpada spulberată nu poate imobiliza utilajele pe drum. În cazul în care tăria vântului creşte peste valoarea menţionată şi zăpada este spulberată în cantităţi din ce în ce mai mari, acţiunea de patrulare încetează şi utilajele se retrag, lucrând până la baza de reşedinţă sau, dacă nu este posibil, până la prima localitate de pe traseu, în scopul menţinerii condiţiilor de circulaţie pentru autoturisme, autobuzele sau autocamioanele care sunt cuprinse de viscol.

În această situaţie bazele de deszăpezire adiacente vor fi anunţate pentru a lua măsuri de închidere a circulaţiei în zone de viscol. Măsura se va lua cu sprijinul organelor de poliţie şi se aduce la cunoştinţa publică prin buletine rutiere speciale cu recomandarea de a nu se pleca în cursă spre zonele respective.

Utilajele folosite pentru patrulare sunt în general utilaje cu lamă sau autovehicule la care se montează în faţă lamă metalică (autospeciale, autocamioane, autobasculante, tractoare rutiere,etc.). De preferinţă lamele vor fi dotate cu cuţite de cauciuc cu inserţie metalică.

Prin operaţiunea de patrulare, zăpada se va aduna în cordoane pe acostamente şi se va evacua ulterior în zona de siguranţă a drumului cu ajutorul utilajelor cu cupă frontală, cu autogrederele sau manual, în zonele inaccesibile utilajelor.

În caz de viscol puternic, când viteza vântului depăşeşte 30 km/oră iar zăpada spulberată se depune în urma utilajelor de deszăpezire făcând ineficientă activitatea acestora, se va înceta activitatea de patrulare sau deszăpezire până la încetarea viscolului şi se va proceda la închiderea tronsonului de drum afectat, de comun acord cu administratorul drumului şi cu organele de poliţie.

- Deszăpezirea drumurilor

În cazul în care zăpada depusă pe drum în strat uniform sau sub formă de suluri nu mai poate fi înlăturată prin acţiuni de patrulare, se va interveni cu utilaje pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă.

În această situaţie, se pot folosi autofreze, utilaje cu lamă, utilaje pe pneuri cu cupă frontală. După eliberarea părţii carosabile de zăpadă, cordonul de zăpadă de pe acostamente se va evacua cu ajutorul utilajelor specifice. Prin îndepărtarea zăpezii de pe platforma drumului se va urmări curăţarea completă a părţii carosabile, degajarea acostamentelor şi asigurarea condiţiilor pentru scurgerea apelor.

După îndepărtarea zăpezii de pe platforma drumului, dacă sunt condiţii de formare a poleiului se va răspândi material antiderapant. Pe timp de viscol nu se va acţiona pentru deszăpezire sau patrulare decât în cazuri excepţionale, atunci când sunt în pericol vieţi omeneşti. În acest caz se va acţiona în colaborare cu comandamentele judeţene de deszăpezire în vederea acordării primului ajutor persoanelor afectate.

Viteza de lucru a utilajelor de deszăpezire va fi 20 km/oră.

- Scurgerea apelor

În vederea asigurării scurgerii apelor de pe partea carosabilă şi acostamente după executarea lucrărilor de lărgire a drumului prin îndepărtarea zăpezii, se vor asigura, unde este necesar, şliţuri suficient de late, care să permită evacuarea apei din topirea zăpezii.

În curbe, se va îndepărta zăpada din şanţuri, astfel ca la topirea zăpezii, apa să poată fi condusă spre locurile de scurgere, evitându-se astfel formarea de gheaţă sau acoperirea unui sector de drum mai lung cu gheaţă, prin traversarea acesteia de pe o parte pe alta a drumului.

La poduri, pasaje denivelate, podeţe, zăpada va fi îndepărtată de pe coronamente, trotuare şi pe o lungime de min. 10 m, înainte şi după acestea. Se vor desfunda de asemenea gurile de scurgere, şanţurile şi căminele de liniştire, se îndepărtează zăpada în dreptul parapeţilor din beton.

6.2. SERVICII DE COMBATERE A POLEIULUI ŞI LUNECUŞULUI

Lunecuşul pe drum poate apărea în următoarele condiţii:

- cale umedă şi îngheţ,

- brumă groasă sau strat subţire de zăpadă, semitopită şi îngheţată,

- şlefuirea suprafeţelor de zăpadă prin alternanţa temperaturilor sub trafic,

- ploaie pe suprafaţa căii rece,

- ploaie de cristale de gheaţă,

- furtună de zăpadă,

- ceaţă şi temperaturi scăzute,

- chiciură

Răspândirea preventivă

Răspândirea preventivă se face înainte sau în timpul unor fenomene meteorologice periculoase (polei, ninsoare, etc.) pentru a reduce pe cât mai mult posibil formarea pe suprafaţa părţii carosabile a poleiului, gheţii sau straturilor de zăpadă.

Răspândirile trebuie efectuate atât în timpul fenomenelor meteorologice (mai puţin pe timp de viscol), cât şi în cazul în care prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locală indică apariţia poleiului, gheţii sau a ninsorii. De asemenea, în perioada de timp în care se manifestă variaţii de temperatură (de la temperaturi pozitive în timpul zilei, la temperaturi negative în timpul nopţii), se efectuează răspândiri preventive.

Nu se admite repetarea răspândirii preventive la un interval mai mic de 2 - 3 zile, decât în situaţia manifestării unor fenomene meteorologice (ninsoare, polei, etc.), sau în cazul în care la reviziile drumurilor se constată că mai sunt suprafeţe lunecoase.

Pe timp de viscol se recomandă să nu se folosească răspândirea preventivă, deoarece nu are nici o eficienţă. Abia după încetarea viscolului, funcţie de situaţia constatată, se va interveni corespunzător.

Răspândirea materialelor antiderapante în scopul combaterii poleiului, gheţii şi zăpezii

În situaţia existenţei pe partea carosabilă a straturilor de zăpadă, gheaţă sau polei se va efectua combaterea lor.

În cazul când o singură răspândire nu va fi suficientă pentru dislocarea stratului de zăpadă îndesată sau de gheaţă, răspândirea se va repeta ori de câte ori va fi nevoie până la curăţirea completă a părţii carosabile.

Intervalul de timp maxim admis pentru combaterea poleiului, gheţii şi zăpezii în grosime redusă va fi corespunzător nivelului de intervenţie pe timp de iarnă al sectoarelor de drum respective.

Menţinerea straturilor de zăpadă în stare afânată încă din timpul formării, prin răspândirea materialelor antiderapante tratate cu sare în cantităţi reduse va permite o îndepărtare mecanică uşoară.

Straturile de zăpadă îmbibate cu apă, rezultate în urma răspândirii materialelor antiderapante tratate cu sare, se vor îndepărta de pe partea carosabilă cu ajutorul utilajelor dotate cu lamă şi perie, pentru a evita formarea făgaşelor sau a gheţii.

Combaterea stratificaţiilor de gheaţă – zăpadă ce apar de obicei în cazul alternanţelor de temperatură se face prin acţiuni mecanice cu tratamente cu materiale antiderapante tratate cu sare. Acţiunile combinate se aplică pentru grosimi de 1,00 – 10,00 cm şi numai în perioadele în care se constată o creştere a temperaturii aerului astfel ca temperatura suprafeţei căii să nu fie mai mică -2…-3 0C.

În funcţie de felul stratului superior (zăpadă sau gheaţă) acţiunile combinate se desfăşoară astfel:

- dacă stratul superior este zăpadă, se procedează la îndepărtarea mecanică a acestuia, apoi se efectuează o răspândire cu materiale antiderapante tratate cu sare;

- dacă stratul superior este format din gheaţă, se execută mai întâi o răspândire  de  materiale antiderapante tratate cu sare până la topirea acestuia şi după aceea se procedează la înlăturarea mecanică a stratului următor de zăpadă.

Pentru eliminarea stratificaţiilor de gheaţă – zăpadă, se va lucra pe tronsoane de drum în lungime de 300 – 500 m.

După curăţirea părţii carosabile se va executa un tratament preventiv cu materiale antiderapante tratate cu sare.

Pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi a lunecuşului se va folosi material antiderapant cât şi material chimic, care trebuie să respecte prevederile punctului 5 al caietului de sarcini.

Încărcarea materialelor antiderapante în stare granulară, livrate în vrac, trebuie să se execute mecanizat, cu utilaje adecvate. Acestea trebuie să se caracterizeze printr-o productivitate ridicată, gabarit redus şi simplitate constructivă.

Utilizarea unuia din tipurile de utilaje pentru încărcat se face în funcţie de modul de depozitare a materialelor.

Materialul antiderapant se va răspândi cu un dozaj de 100 - 300 gr/mp în funcţie de grosimea gheţii şi de gradul de periculozitate al sectorului respectiv. Răspândirea materialului antiderapant se va executa mecanizat şi manual, asigurându-se o răspândire uniformă, pe toată lăţimea părţii carosabile.

În cazul apariţiei poleiului, se va acţiona pe toată lungimea drumului afectat, acordând o atenţie deosebită sectoarelor periculoase. Sectoarele de drum periculoase, sunt următoarele:

- pantele cu declivităţi mari, pe lungimea pantei şi 150 m înainte şi după pantă,

- podurile şi pasajele, inclusiv rampele acestora,

- trecerile de nivel peste calea ferată, pe câte 150 m lungime pe ambele părţi,

- în curbele periculoase,

- parcările amenajate.

Pe sectoarele de drum considerate periculoase se vor amenaja grămezi de material antiderapant pentru situaţii de urgenţă.

Împrăştierea materialului antiderapant din grămezi se va face manual, prin lopătare, ori de câte ori este necesar.

Depozitele vor fi amplasate în afara şanţului, vor avea o formă geometrică regulată, amplasate la 30 m distanţă unul faţă de celălalt şi o cantitate de 200 - 300 kg material în depozit.

Depozitele vor fi marcate cu o plăcuţă fond galben cu înscris negru – MATERIAL ANTIDERAPANT, care va fi fixată pe un suport care să asigure înălţimea de minim 1 m, pentru a putea fi identificat depozitul, în situaţia în care este acoperit cu zăpadă sau este viscolit.

6.3. SERVICII DE AŞTEPTARE

Se consideră aşteptare activităţile pregătitoare desfăşurate de către operator, în ziua / zilele în care prestatorul nu desfăşoară activităţi operative de intervenţie pe drumurile judeţene.

Activităţile pregătitoare presupun informarea asupra stării drumurilor în vederea acţionării, menţinerea utilajelor/echipamentelor în stare operativă.

În situaţia în care după o perioadă de „aşteptare” există utilaje care nu funcţionează la parametri normali sau se constată defecţiunea lor, nu se vor plăti orele de aşteptare dinaintea intervenţiei, pentru utilajele în cauză.

Aşteptarea în bază se va plăti în limita a 8 ore/zi/echipaj din care se scad orele de interventie.

Cantitatea maximă, pentru aşteptare pe loturi, pe o lună  va fi conform tabelului nr. 1:

Tabel nr. 1

| Lotul | Cantitatea maximă de ore aşteptare pe o zi ore | Cantitatea maximă de ore aşteptare pe o lună ore |
| --- | --- | --- |
| LOT 1: Zona Alba Iulia - Aiud - Blaj - Sebes - Cugir | 360 | 10.800 |
| LOT 2: Zona Câmpeni | 72 | 2.160 |

La fiecare bază de deszăpezire se va organiza un serviciu operativ cu caracter permanent. În scopul coordonării utilajelor şi a echipelor de intervenţie, este necasar ca prestatorul să posede un sistem informaţional propriu (radio, telefon, telefon mobil, staţii de emisie recepţie). Pentru a putea interveni în timp util, prestatorul are obligaţia să cunoască în orice moment situaţia reală de pe teren, organizând în acest scop modalitatea considerată oportună de obţinere a informaţiilor din teren.

Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi înzăpezirii şi privind deszăpezirea drumurilor pe timp de iarnă, pe fiecare bază de deszăpezire, se va ţine în registre numerotate şi ştampilate, conform Anexei nr. 5 - Jurnal de activitate pe timp de iarnă, care constituie document primar.

Prestatorul de servicii va proceda obligatoriu la informarea responsabililor de zonă din cadrul Consiliului Judeţean Alba,  Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri,  cu privire la activităţile specifice de iarnă.

6.4. SEMNALIZARE RUTIERA SPECIFICA IERNII

Prestatorul este obligat să  procure şi să monteze indicatoarele de semnalizare rutieră prevăzute în anexa 3.6. conform observaţiilor prezentate în aceasta, imediat după  semnarea contractului.

Prestatorul va  efectua revizii permanente şi va completa indicatoarele de semnalizare rutieră lipsă pe toată perioada de derulare a contractului.

După finalizarea fiecărui contract subsecvent, prestatorul  este obligat:

- să demonteze, după caz, indicatoarele de semnalizare rutieră specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă ;

- să adune şi să transporte materialul antiderapant rămas în depozite de pe sectoarele de  drum considerate periculoase.

-   să anunţe în scris autoritatea contractantă de efectuarea prestaţiilor efectuate

7. INFORMAREA OPERATIVĂ ŞI ÎNCEPEREA ACŢIUNILOR DE DESZĂPEZIRE

Prestatorul desemnat în vederea realizării activităţii de combaterea lunecuşului şi înzăpezirii va  transmite zilnic autorităţii contractante  la orele 830, situaţia privind starea drumurilor.

În situaţii deosebite Consiliul Judeţean Alba are dreptul de a modifica orele de raportare în  funcţie de necesităţi.

Informaţiile privind starea drumurilor, comunicările, dispoziţiile primite şi transmise se înscriu în ordine cronologică în registrul de iarnă.

Prestatorul va ţine evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii drumurilor pe timp de iarnă, pe fiecare bază de deszăpezire, în registre numerotate, completate citeţ după modelul din Anexa nr. 5 „Jurnal de activitate pe timp de iarnă”.

Prestatorul de servicii va proceda obligatoriu la informarea autorităţii contractante  înainte de a acţiona cu activităţile specifice de iarnă.

Informarea autorităţii contractante se va realiza prin personalul de informări operative de la bazele de deszăpezire.

Informarea  va conţine următoarele date:

- numele persoanei care informează;

- sectorul / sectoarele de drum pe care urmează a se va acţiona;

- nivelul de viabilitate al sectorului de drum;

- starea părţii carosabile care determină intervenţia şi tipul de activitate ce urmează a fi prestată;

- autocamioanele si utilajele cu care se acţionează, precum si numarul de inmatriculare a acestora;

- ora plecării din bază.

Aceste informaţii, vor fi completate cu: ora sosirii în bază şi cantităţile cu care s-a acţionat,  pe fiecare categorie de servicii  în parte (to  material antiderapant, ore funcţionare utilaj, etc.).

Aceste date vor fi trecute în “JURNALUL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNĂ” privind combaterea lunecuşului şi a zăpezii.

„Jurnalul de activitate pe timp de iarnă” constituie actul primar ce va sta la baza decontării.

Indiferent de oră, în cazul aparitiei unor situaţii deosebite şi anume, blocaj de circulaţie,  ninsori abundente, viscole, defectarea unor utilaje pe traseu în timpul acţiunii de deszăpezire, acestea vor fi anunţate imediat responsabililor din cadrul Consiliului Judeţean Alba.

8.  RECEPŢIE,  VERIFICĂRI,  DECONTĂRI  ŞI  SANCŢIUNI

Verificarea, recepţia şi confirmarea serviciilor prestate se face de către responsabilii din cadrul Consiliului Judeţean Alba, în prezenţa prestatorului, cu care ocazie se confirmă respectarea cantitativă şi calitativă a serviciilor.

Verificarea în teren a serviciilor prestate, se va realiza prin controale selective şi inopinate în zonele în care se acţionează, efectuate de către responsabilii de zone. Serviciile prestate se consemnează în documentele primare completate de reprezentanţii prestatorului.

Activitatea privind combaterea poleiului şi deszăpezirii drumurilor pe timp de iarna se va ţine în registre numerotate  conform Anexei nr. 5  „ Jurnalul de activitate pe timp de iarna”.

Actele  primare care  stau la baza decontării prestaţiilor efectuate sunt:

- Jurnalul de activitate acceptat şi vizat de către responsabilul de zonă                                   –  în copie;

- Document de decontare privind serviciile prestate -  în original;

- Foile de parcurs pentru autovehicule, inclusiv bonul de transport  – în copie conformă;

9. CANTITĂŢI ESTIMATE DE SERVICII

Cantităţile  maxime estimate, pe categorii de servicii pentru contractul de servicii sunt prezentate în Anexa nr. 6  la caietul de sarcini.

Autovehiculele, utilajele şi echipamentele pe care ofertanţii trebuie să le disponibilizeze sunt evidenţiate în Anexa nr. 4.

10.  Elaborarea ofertei

10.1 PROPUNEREA  FINANCIARĂ

Ofertantii vor stabili tarife pentru următoarele categorii de servicii:

- Combaterea poleiului prin aşternere de material antiderapant cu răspândire manuală, din grămezi - lei/tο. Cuprinde procurarea, încărcarea, transportul şi depozitarea materialului antiderapant în grămezi, pe marginea drumului şi împrăştierea acestuia pe sectoarele de drum periculoase;

- Combaterea poleiului prin aşternere de amestec material antiderapant cu 35% sare, cu răspândire mecanizată - lei/tο. Cuprinde procurare materiale, preparare amestec,  încărcarea din depozit şi împrăştierea mecanizată a amestecului;

- Combaterea poleiului prin aşternere de amestec material antiderapant cu 10% sare, cu răspândire manuala - lei/tο. Cuprinde procurare materiale, preparare amestec,  încărcarea din depozit şi împrăştierea manuala a amestecului;

- Combaterea poleiului prin aşternere de material antiderapant cu răspândire manuală -       lei/tο. Cuprinde procurare material, încărcarea şi transportul materialului antiderapant , împrăştierea acestuia;

- Curăţare mecanizată a zăpezii cu utilaje specifice – lei/oră;

- Curăţare manuală a zăpezii, cuprinde curăţarea manuală în zonele în care nu se poate   acţiona mecanizat - poduri, podeţe, pasaje, treceri la nivel, etc. – lei/smp;

- Revizia drumurilor - lei/oră;

- Aşteptare în bază - lei/oră.

- Indicatoare semnalizare rutiera pe timp de iarna-lei/buc;

- Stalpi pentru indicatoare de circulatie- lei/buc;

- Trusa semnalizare rutiera -lei/buc;

- Reparat suprafete degradate cu mixtura stocabila -lei/to.

Valoarea ofertei se calculează prin însumarea subvalorilor tuturor categoriilor de servicii având în vedere cantităţile maxime ale contractului de servicii, conform Anexei la formularul de ofertă.

Oferta va cuprinde baza de calcul privind stabilirea tarifelor sus menţionate, iar bazele de calcul vor fi susţinute de facturi sau oferte emise de furnizorii materialelor, utilajelor, mijloacelor de transport sau de tarife când ofertanţii şi le asigură din surse proprii şi de analize de preţ pentru transport.

10.2 PROPUNEREA TEHNICĂ

Prin propunerea tehnica ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ofertate cu cerintele Caietului de sarcini din care fac parte integranta Anexele 1-8;

Propunerea tehnică va cuprinde următoarele:

- Identificarea si prezentarea surselor posibile de material antiderapant (nisip si sare), balastiere proprii sau aprovizionare de la alti furnizori.

- Planul Operativ de Acţiune pe timpul iernii (P.O.A.T.I.) cu anexele 3.1 – 3.8;

- Documente justificative prin care prestatorul face dovada ca deţine, în proprietate, chirie sau alte forme de punere la dispoziţie, baze de deszăpezire, dotate cu spaţii de depozitare închise şi platforme de depozitare. Bazele de deszăpezire trebuie să fie judicios amplasate, astfel încât timpul necesar (pregătirea şi scoaterea utilajelor pe drumul judeţean aferent bazei) până la începerea intervenţiilor pe drum să fie de minim 30 minute și maxim 60 minute.

Pentru scurtarea timpului de interventie  este obligatoriu existenta a cel putin 4 baze de deszapezire proprii sau inchiriate in zona localitatilor Alba Iulia, Sebes, Aiud si Blaj pentru Lotul 1 si o baza de deszapezire in zona localitatii Campeni, pentru Lotul 2 precum si organizarea punctelor de sprijin pe reteaua de drumuri astfel incat perioada  de mobilizare privind interventia utilajelor sa nu  fie mai mare de 30 minute. Punctele de sprijin sunt subunitati din cadrul sistemului ale caror dotari sunt utilizate in perioada de iarna pentru depozitarea materialelor antiderapante, gararea utilajelor de patrulare, gararea temporara a utilajelor de interventie.

Perioada de mobilizare privind interventia utilajelor minima punctata reprezinta cea mai mica  perioada  de mobilizare impusa de autoritatea contractanta, respectiv 30 minute.

Autoritatea contractanta nu  va puncta suplimentar ofertarea unei perioade de mobilizare  privind interventia utilajelor mai mica decat perioada  minima precizata mai sus, respectiv 30 minute.

Perioada maxima de mobilizare a utilajelor este de 60 minute. Ofertarea unei perioade de mobilizare privind interventia utilajelor mai mare decat perioada maxima stabilita mai sus,  conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma.

Ofertantul va realiza si prezenta o analiza a traseelor ce urmeaza a fi parcurse pentru prestarea serviciilor de deszapezire, functie de pozitia drumului fata de bazele de deszapezire si puntele de sprijin prezentate in anexa 3.4 la Planul operativ de actiune pe timpul iernii, analiza din care sa rezulte lungimea traseului si viteza de deplasare, pentru identificarea si justificarea perioadei de mobilizare pentru interventie.

- Documente justificative prin care prestatorul face dovada ca deţine, în proprietate, chirie sau alte forme de punere la dispoziţie autovehiculele, utilajele şi echipamentele pe care ofertanţii trebuie să le disponibilizeze pentru indeplinirea contractului, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

În situaţia în care ofertantul nu deţine bazele de deszăpezire în proprietate, autovehiculele,  utilajele si echipamentele,  până la desemnarea acestuia ca şi câştigător, se acceptă prezentarea de antecontracte de închiriere a bazelor de deszăpezire, a autovehiculelor, utilajelor, echipamentelor urmând ca până la semnarea contractului, să fie perfectate contractele de închiriere propriu-zise.

11. PREVEDERI GENERALE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI

Contractul de servicii are un caracter aleatoriu, în sensul că serviciile ce fac obiectul acestuia vor fi prestate doar dacă condiţiile meteorologice şi implicit starea drumurilor o vor impune.

În situaţia în care pe parcursul derulării contractului nu se va impune acţionarea, se vor deconta doar timpii de aşteptare şi revizia drumurilor.

În prestarea contractului de servicii , prestatorul va respecta termenele maxime de intervenţie, funcţie de nivelele de intervenţie, specificate în caietul de sarcini.

Fac parte integrantă din caietul de sarcini următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabel privind încadrarea pe nivele de viabilitate şi de intervenţie pe timp de iarnă a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Alba, pe care se vor presta serviciile de deszăpezire;

- Anexa nr. 2 – Caracteristicile generale şi intervalele de timp maxime de intervenţie necesare, corespunzator fiecărui nivel de intervenţie pe drumurile judeţene, stabilite conform Indicativ AND 525-2013;

- Anexa nr. 3 – Plan  operativ de acţiune pe timpul iernii , cu următoarele anexe:

  - Anexa nr. 3.1 – Tabel cu zonele de secţiune a bazelor de deszăpezire pe drumurile judeţene;

  - Anexa nr. 3.2 – Centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor, pe baze de deszapezire si sectii, prevăzute în planul de acţiuni pe timpul iernii, pentru primul contract subsecvent;

  - Anexa nr. 3.3 – Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de transport prevăzute în planul operativ de acţiune pe perioada  de  iarna  2018 – 2019;

  - Anexa nr. 3.4 – Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin;

  - Anexa nr. 3.5 – Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcţiona pe timpul iernii 2018-2019;

  - Anexa nr. 3.6 – Lista indicatoarelor rutiere fixe şi mobile specific semnalizării rutiere pe timp de iarnă - stas sr 1848-1: 2011;

  - Anexa nr. 3.7 – Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante (nisip);

  - Anexa nr. 3.8 – Centralizator cu personalul muncitor necesar pentru însoţirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire și în alte activități specifice sezonului de iarnă pe baze și puncte de sprijin.

- Anexa nr. 4 – Necesarul minim de utilaje/echipamente pentru întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din judeţul Alba;

- Anexa nr. 5 – Jurnal de activitate pe timp de iarnă;

- Anexa nr. 6 – Lista cuprinzând cantitățile maxime, pe categorii de servicii, estimate ca fiind necesare a fi executate pentru iarna 2018-2019;

- Anexa nr. 7 – Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante (nisip);

- Anexa nr. 8 - Necesarul indicatoarelor rutiere fixe si mobile specifice semnalizarii rutiere pe timp de iarna - STAS SR 1848-1: 2011 - Lot 1  si Lot 2

12.IPOTEZE, RISCURI, MĂSURI  AFERENTE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI CE CAD IN RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

12.1.Ipoteze și riscuri

La întocmirea ofertei, Prestatorul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. În pregătirea Ofertei, Prestatorul trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile și ipotezele descrise în continuare.

Riscuri identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscuri care pot apărea în derularea contractului sunt următoarele:

-Intârzieri în începerea serviciilor,

-Riscul de subdimensionare a echipelor de intervenție și utilajelor care asigură prestarea serviciilor;

-Riscuri financiare

- Dificultăți de comunicare  între diferitele părți implicate in contract;

-Modificări legislative, modificări ale cadrului instituțional.

Identificarea riscurilor şi a măsurilor de contracarare a acestora reprezintă certitudinea implementării activităţilor propuse prin caietul de sarcini. Riscurile interne şi externe vor fi monitorizate pe toată durata de prestare a serviciilor, iar dacă este necesar, vor fi actualizate şi adaptate noilor circumstanţe.

Autoritatea contractanta a identificat anumite riscuri asociate derulării acordului cadru și solicită Prestatorului respectarea anumitor cerințe, prezentate mai jos. În vederea gestionării posibilelor riscuri implicate de derularea contractului, Prestatorul se obligă să mențină actualizată lista de riscuri și măsuri aferente.

La întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru gestionarea riscurilor.  În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.

Riscuri identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscuri care pot apărea în derularea contractului sunt următoarele:

a. Riscuri tehnice de prestare a serviciilor de deszăpezire

1. Apariția unor evenimente nedorite care să ducă la întărzierea finalizării serviciilor față de prevederile Caietului de sarcini

Efecte:

-posibilitatea pierderii unor sume alocate acordului cadru pentru anul respectiv;

-nerealizarea integrală a serviciilor în orizontul de timp prevăzut în caietul de sarcini;

-creșterea costurilor investiționale pentru serviciile prevăzute ân caietul de sarcini.

Asumarea riscului:Beneficiar și Prestator

Măsuri:

-identificarea și analizarea cauzelor de ântărziere a finalizării serviciilor programate prin caietul de sarcini;

-întocmirea unui plan managerial de implementare a evoluției serviciilor de întreținere iarnă și aplicarea cu strictețe a acestuia;

-monitorizarea permanentă a activităților prevăzute;

2. Deficiențe de comunicare la nivel instituțional și inter-instituțional pentru implementarea contractului

Efecte:

-nerealizarea serviciilor în orizontul de timp prevăzut în caietul de sarcini;

-neasigurarea circulației pe drumurile județene în condiții de siguranță

Asumarea riscului:Beneficiar și Prestator

Măsuri:

-elaborarea la momentul intrării în vigoare a contractului a unui set de documente, norme și reguli de comunicare acceptate de ambele părți (decizia privind emiterea ordinului de ]ncepere a serviciilor, comandamentul de iarnă existent la nivelul Beneficiarului-Consiliul Județean Alba, datele de contact ale responsabililor de contract, datele Prestatorului, adresele și mediile de comunicare, etc.)

3.Modificări legislative care pot aduce intarzieri in prestarea serviciilor

Efecte:

-pot aduce intarzieri in prestarea serviciilor și circulație îngreunată de prezența zăpezii /poleiului pe carosabil

Asumarea riscului:Beneficiar și Prestator

Măsuri:

-prestatorul va informa  Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele schimbărilor legislative asupra activităților proprii ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile

-dupa primirea notificarii din partea Prestatorului   cu privire la consecințele schimbărilor legislative asupra activităților proprii ce fac obiectul Contractului și în condițiile în care sunt aplicabile asupra activităților ce fac obiectul Contractului, Autoritatea Contractanta va modifica condițiile contractuale astfel încat să nu fie influențată negativ activitatea Prestatorului;

4.Capacitatea tehnică necorespunzătoare a prestatorului

Efecte:

-neînceperea sau nefinalizarea intervențiilor în parametrii de costuri și timp prevăzute în caietul de sarcini;

-realizarea serviciilor în condiții de calitate necorespunzătoare;

Asumarea riscului: Prestator

Măsuri:

-examinarea  cu profesionalism a ofertelor depuse la sesiunea de licitație servicii;

-întocmirea caietului de sarcini cu specificații tehnice, financiare și condiții de capacitate, calitate, etc. clare de participare la sesiunea de licitație servicii

-prevederea de clauze contractuale stricte pentru realizarea serviciilor de deszăpezire

-plata serviciilor executate după recepția tehnică și de calitate a acestora

b.5. Riscuri financiare

Neasigurarea la timp și în cuantum a prognozei de finanțare a serviciilor de intreținere pe perioada de iarnă

Efecte:

-întărzierea începerii serviciilor de întreținere

-creșterea costurilor investiționale în perioada următorilor ani

disconfort și pericol pentru traficul rutier.

Asumarea riscului: Beneficiar

Măsuri:

-prevederea și asigurarea în bugetul local a sumelor necesare pentru realizarea serviciilor de intreținere pe perioada de iarnă

-identificarea și apelarea la surse de finanțare conform legislației, pentru asigurarea finanțării contractului.

Inceperea serviciilor se va face la ordinul scris al beneficiarului.

Șef serviciu,

Floare PERȚA

Întocmit,

Cristea Monica