OFERTANTUL

______________

(denumirea/numele)

Formular de ofertă - Formularul nr. 1

Achiziţie motopompă pentru evacuare ape murdare pentru Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba

1. Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în Invitaţia de participare nr. 14395/8 iulie 2019, Caietul de sarcini nr. 14308/8 iulie 2019, și Formularul nr. 1 - Formular de ofertă, să furnizăm motopompă pentru evacuare ape murdare la un preț total de ………………………………..  lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.                                     (suma în litere și în cifre)

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificatii tehnice | U.M. | Cantitate -buc.- | Preț unitar (lei fărăTVA) | Valoare (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motopompă pentru evacuare ape murdare | Motor: In 4 timpi, racire cu aer Putere motor maxima: 6,5 CP Capacitate cilindrica: min. 196 cm3 Diametru piston x cursa: 68 x 54 mm Compresie: 8,5 : 1 Alimentare cu combustibil benzina fara plumb Capacitate rezervor: min. 3,1 litri Consum: 1.7 l/h la 3600 rpm Pornire: demaror mecanic Sistem de aprindere: electronic Filtru de aer: dual Senzor lipsă ulei: da Pompa: Inaltimea maxima de refulare: 28,0 m Adancimea maxima de aspiratie: 7 m Debit maxim: 72 m³/h (1.200 l/min) Sistem de pornire: demaror mecanic Diametru de aspiratie: 3" Diametru de refulare: 3" Diametru maxim corpuri solide: 25 mm Garnitura mecanica SiC (carbura de siliciu) Dotare standard motopompa: garnituri pentru aspiratie si refulare, stut pentru aspiratie si refulare din aluminiu, piulite pentru aspiratie si refulare din aluminiu, sorb metalic pentru apa murdara 3", 3 coliere 3". Garantie: min. 24 luni. | Buc. | 7 buc. |  |  |
| TOTAL (lei fără TVA) |  |

Notă :

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici:

- Produse care au ambalaje deteriorate;

- Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise;

- Produse care nu respectă standardele de calitate.

Livrarea produselor se face în termen maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziţiei în SICAP şi transportul este gratuit la sediul ISU Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, Alba Iulia, jud. Alba.

Data completării:……………………                                    OPERATOR ECONOMIC

__________________

(semnătură autorizată)