OFERTANTUL

____________________________

(denumirea)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ

LOT 1 : Radiatoare

Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ______________________________ (denumirea/numele ofertantului), plătitor de TVA: DA  / NU ne oferim  ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în prezentul Formular de propunere tehnică şi financiară, să furnizăm LOT 1 : Radiatoare

la un preț total de _________________________ lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificatii tehnice | Producător/ Marcă | Cantitate/buc. | Preț unitar -lei, fără TVA- | Preț total -lei, fără TVA- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Radiator 22 K 600 x 1400 | Radiator panou alb RAL 9010, conform SR EN 442 Material: oţel Număr panouri convective: 2, Grosime tablă: 1.20 mm, Înălţime: 600 mm, Lungime: 1400 mm Distanţa între axe: 550 mm, Presiunea maximă de lucru: 10 bar, Putere ΔT = 60°C: 2961 W Accesorii: dop de 1/2, aerisitor manual 1/2, dibluri, set console fixare (3 buc), Garanţie: minim 120 luni |  | 1 |  |  |
|  | Radiator 22 K 600 x 1600 | Radiator panou alb RAL 9010, conform SR EN 442 Material: oţel Număr panouri convective: 2, Grosime tablă: 1.20 mm, Înălţime: 600 mm, Lungime: 1600 mm Distanţa între axe: 550 mm, Presiunea maximă de lucru: 10 bar, Putere ΔT = 60°C: 3384 W Accesorii: dop de 1/2, aerisitor manual 1/2, dibluri, set console fixare (3 buc), Garanţie: minim 120 luni |  | 1 |  |  |
|  | Radiator 22 K 600 x 1800 | Radiator panou alb RAL 9010, conform SR EN 442 Material: oţel Număr panouri convective: 2, Grosime tablă: 1.20 mm, Înălţime: 600 mm, Lungime: 1800 mm Distanţa între axe: 550 mm, Presiunea maximă de lucru: 10 bar, Putere ΔT = 60°C: 3807 W Accesorii: dop de 1/2, aerisitor manual 1/2, dibluri, set console fixare (3 buc), Garanţie: minim 120 luni |  | 1 |  |  |
|  | Radiator 22 K 600 x 2000 | Radiator panou alb RAL 9010, conform SR EN 442 Material: oţel Număr panouri convective: 2, Grosime tablă: 1.20 mm, Înălţime: 600 mm, Lungime: 2000 mm Distanţa între axe: 550 mm, Presiunea maximă de lucru: 10 bar, Putere ΔT = 60°C: 4230 W Accesorii: dop de 1/2, aerisitor manual 1/2, dibluri, set console fixare (3 buc), Garanţie: minim 120 luni |  | 2 |  |  |
|  | Total lei, fără TVA |  |

OBS.:

- Operatorii economici au obligatia de a oferta toate produsele si toata cantitatea, în caz contrar oferta va fi respinsa.

- Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs care nu respectă specificaţiile tehnice descrise în prezentul formular.

- Livrarea produselor se face în termen maxim de  5 zile lucrătoare de la finalizarea achiziției în SEAP și transportul gratuit la sediul ISU Alba.

- Conditii de plată: 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul autorităţii contractante.

- Prezenta achiziție directă realizată prin SEAP este un contract încheiat la distanță iar autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a returna produsele în termen de 14 zile de la primirea acestora dacă acestea nu corespund.

- Specificatiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic sau se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”;

- Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită

OBSERVAȚII:

a) Operatorii economici care se află în situații potential generatoare de conflict de interese în sensul           art. 59-60 din Legea 98/2016, vor refuza prezenta achiziție directă. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt publicate pe site-ul:www.cjalba.ro.

b) Operatorii economici interesaţi vor urmări rezultatul achiziției directe în SEAP pe site-ul https.//sicap-prod.e-licitatie.ro, secţiunea Cumpărări directe - Achiziţii iniţiate din catalogul electronic.

Data completării:  …………………                                                    OPERATOR ECONOMIC

____________________________