OFERTANTUL

_________________________

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA ȘI FINANCIARĂ

Pachet Aparate Aer Condiționat – 4  bucăţi

Examinând achiziţia directă, subsemnaţii, reprezentanti ai ofertantului ………………………….. …………………………………………………………………………………………………………, plătitor de TVA: DA □/ NU □, în conformitate cu prevederile şi cerinţele din prezentul Formular, ne oferim să furnizăm Pachet Aparate Aer Condiționat – 4 Bucati pentru suma de _____________________lei    la care se adauga taxa pe valoarea adaugată conform legislației în vigoare.        (suma în litere si în cifre)

| Denumire produs | Marca/tipul / producătorul/ modelului ofertat | Specificaţii tehnice | Preţ unitar lei fără TVA | Cant. | Preţ total lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Aparat aer condiționat |  | Pachetul include: unitate interioara, unitate exterioara, kit de instalare ( 3 - 5 ml) și montare aparat (alimentare energie electrica min. 5 ml), Aparatele se vor monta la sediul ISU Alba (maxim etaj II) Capacitate generala: 12 000 BTU Tip compresor: inverter Moduri de lucru: răcire, încălzire, dezumidificare Debit de aer: 660/540/460/330 m³/h Capacitate nominala raciere: 11942 (1880-13650) BTU/h Capacitate nominala incalzire: 12454 (2047-17500) BTU/h Clasa eficienta energetica raciere: A++ Clasa eficienta energetica incalzire: A+ Consum racire: 3.50 (0.55-4.00) kWh Consum incalzire: 3.65 (0.60-5.13) kWh Consum anual raciere: 201 kW/an Consum anual încălzire: 995 kW/an Filtre: filtrul generator de ioni Cold Plasma, filtre anti-mucegai Functie incalzire și Functie Auto Restart: Da Nivel de zgomot la răcire unitate interioara: 42/38/33/26 dB Nivel de zgomot la încălzire unitate interioara: 57/53/45/42 dB Agent de racire: R32 Agent frigorific: R410A Telecomanda: Da Conexiune Wi-Fi: Da Garanție: min.60 luni Garantie montaj: min.36 luni |  | 3 |  |
| 2.Aparat aer condiționat |  | Pachetul include: unitate interioara, unitate exterioara, kit de instalare ( 3 - 5 ml) și montare aparat (alimentare energie electrica min. 5 ml), Aparatul se va monta la sediul ISU Alba (parter). Capacitate de racire (BTU): 12000 Capacitate racire (Btu/h): 11601 Capacitate racire (W): 3400 Temperatura racire exterior (°C): -10 +46 Putere electrica consumata incalzire (w): 980 Putere electrica consumata racire (w): 1210 Capacitate incalzire (Btu/h): 12283 Capacitate incalzire (W): 3600 Clasa eficienta energetica incalzire: A+ Temperatura incalzire exterior (°C): -10 +24 Debit aer (mc/h): 702 Scop: 4.3 Seer: 6.2 Tip agent racire: R32 Sarcina agent racire (g): 260 Functii: autodiagnoza, dezumidificare, purificare, ventilatie, racire, incalzire, econo - cool, timer, auto restart Mod afisare: telecomanda si LCD Nivel zgomot dB(A): 46 Curent maxim (A): 6 Wi-Fi inclus: nu Tensiune alimentare (V): 230 Clasa eficienta racire: A++ Clasa eficienta incalzire: A+ Garanție: min.60 luni, Garantie montaj: min.36 luni |  | 1 |  |
| TOTAL |  |

NOTĂ:

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care nu respectă specificațiile tehnice descrise mai sus.

Termen de livrare și montare: maxim 7 zile lucrătoare de la data finalizării achiziției în SEAP și transportul gratuit la sediul ISU Alba.

Condiţii de plată: în termen de 30 zile de la inregistrarea facturii la sediul autoritatii contractante.

OBSERVAȚII:

1. Prezenta achiziție directă realizată prin SEAP este un contract încheiat la distanță iar autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a returna produsele în termen de 14 zile de la primirea acestora dacă acestea nu corespund.

2. Specificatiile tehnice care indica un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic sau se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifica vor fi considerate ca avand mentiunea “sau echivalent”.

3. Operatorii economici care se află în situații potential generatoare de conflict de interese in sensul art. 59-60 din Legea 98/2016, vor refuza prezenta achiziție directă. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt publicate pe site-ul:www.cjalba.ro.

4. Operatorii economici interesaţi vor urmări rezultatul achiziției directe în SEAP pe site-ul https.//sicap-prod.e-licitatie.ro, secţiunea Cumpărări directe - Achiziţii iniţiate din catalogul electronic.

Data completării:……………………

OPERATOR ECONOMIC

___________________________