OFERTANTUL

___________________________________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ

Pachet Dulap metalic tip vestiar cu 2 uși – 120 bucăţi

Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ________________________________________________________, plătitor de TVA:DA/NU                                                                                                                                                       (denumirea/numele ofertantului)

ne obligăm ca, în conformitate cu specificaţiile tehnice din prezentul Formular de propunere tehnică şi financiară, să furnizăm Pachet Dulap metalic tip vestiar cu 2 uși – 120 bucăţi la un preț total de _________________________ lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare, astfel:

(suma în litere şi în cifre)

| Nr. Crt. | Denumire produs | Specificaţii tehnice | Preţ unitar lei fără TVA | Cant. (bucati) | Preţ unitar lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dulap metalic tip vestiar cu 2 uși | Dimensiune: 600 x 450 x 1800 mm, Material: tablă DC 01 conform EN 10130, grosimea de 0,7 mm, Vestiar prevăzut cu 2 cușete, fiecare prevăzută cu: 1 poliţă la partea superioară, 1 bară de umeraş şi 1 cârlig, Vestiar prevăzut cu 2 uşi fiecare prevăzută cu: profile de rigidizare sudate pe interior, fante de aerisire, suport etichetă, amortizoare de cauciuc pe uşi pentru o închidere silenţioasă, sistem de încuiere tip yală cu 2 chei, Vestiar prevăzut la bază cu soclu cu înălţimea de 70 mm, Vestiar prevăzut sub soclu picioruşe H 10 mm din tablă zincată şi vopsită pentru o aşezare corectă şi pentru a evita coroziunea, Vestiar vopsit în câmp electrostatic culoare gri deschis RAL 7035 texturat. Garanție: minim 12 luni. |  | 120 |  |

NOTĂ

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici:

- Produse care au ambalaje deteriorate;

- Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise mai sus;

- Produse care nu respectă standardele de calitate.

- Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

- Operatorii economici au obligatia de a oferta toate produsele si toată cantitatea, în caz contrar oferta va fi respinsă.

- Operatorii economici vor oferta o singură variantă de produs şi  un singur preţ aferent. Nu vor fi luate în considerare ofertele care contin două sau mai multe variante a produselor şi/sau două sau mai multe variante a preţurilor aferente.

- Specificatiile tehnice care indica un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic sau se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifica vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.

- Prezenta achiziție directă realizată prin SEAP este un contract încheiat la distanță, iar autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a returna produsele în termen de 14 zile de la primirea acestora dacă acestea nu corespund.

- Termen de livrare: maxim până la data de 15.11.2021, transportul gratuit la sediul ISU Alba, Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 10, mun. Alba Iulia, jud. Alba.

- Condiţii de plată: în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul autoritatii contractante.

OBSERVAȚII:

a) Operatorii economici care se află în situații potential generatoare de conflict de interese in sensul art. 59-60 din Legea 98/2016, vor refuza prezenta achiziție directă. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt publicate pe site-ul:www.cjalba.ro.

b) Operatorii economici interesaţi vor urmări rezultatul achiziției directe în SEAP pe site-ul https.//sicap-prod.e-licitatie.ro, secţiunea Cumpărări directe - Achiziţii iniţiate din catalogul electronic.

Data completării:  …………………

OPERATOR ECONOMIC

____________________________